CÁLCULOS PROPIEDADES FÍSICAS ROBOT TRR:

Densidad PLA = (1.24 g/cm^3)*( 1 kg / 1000g )*( 1000000 cm^3 /1 m^3 ) = 1240 kg/m^3

Eslabón 0: Base Link

m_o= %rho_PLA * %pi *r_o^2*l_o = 3.0434 kg

I_xx = 1 over 12 * m_o * ( 3*r_o^2 + h^2 ) = 0.012522323 kg*m^2
I_xx = I_yy = 0.012522323 kg*m^2
I_zz = 1 over 2 m r^2 = 0.0237765

Eslabón 1: T Link

m_o= %rho_PLA * %pi *r_1^2*l_1 = 1.2271 kg

I_xx = 1 over 12 * m_1 * ( 3*r_1^2 + h_1^2 ) = 0.0128027 kg*m^2
I_xx = I_yy = 0.0128027 kg*m^2
I_zz = 1 over 2 m_1 r_1^2 = 0.000552195

Eslabón 1e: Sphere 1 Link

m_1e= 4 over 3 %rho_PLA * %pi*r_1e^3 = 0.14024 kg

I_xx = 2 over 5 m r_1e^2 = 0.000050486 kg*m^2
I_xx = I_yy = 0.000050486 kg*m^2
I_zz = 1 over 2 m_1 r_1^2 = 0.000050486

Eslabón 2: Rotational 1 Link

m_2= %rho_PLA * %pi *r_2^2*l_2 = 0.38955716 kg

I_xx = 1 over 12 * m_2 * ( 3*r_2^2 + h_2^2 ) = 0.002067899 kg*m^2
I_xx = I_yy = 0.002067899 kg*m^2
I_zz = 1 over 2 m_2 r_2^2 = 0.000077911

Eslabón 2e: Sphere 2 Link

m_2e= 4 over 3 %rho_PLA * %pi*r_2e^3 = 0.041552764 kg

I_xx = 2 over 5 m r_1e^2 = 0.000006648 kg*m^2
I_xx = I_yy = 0.000006648 kg*m^2
I_zz = 1 over 2 m_1 r_1^2 = 0.000006648

Eslabón 3: Rotational 2 Link

m_3= %rho_PLA * %pi *r_3^2*l_3 = 0.3116457 kg

I_xx = 1 over 12 * m_3 * ( 3*r_3^2 + h_3^2 ) = 0.001069984 kg*m^2
I_xx = I_yy = 0.001069984 kg*m^2
I_zz = 1 over 2 m_2 r_2^2 = 0.000062329 kg*m^2